Specifikace parametrů zakázky

pro veřejnou zakázku:

ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 996 – zajištění interaktivity

V současné době jsou v učebnách 1. stupně rok staré projektory s krátkou projekční vzdáleností, které bude potřeba přesunou do učeben 2.stupně. Do učeben 1. stupně budou instalovány interaktivní panely, které nahradí prostřední díl tabulí triptych.

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 2)

- deinstalace tabule Smartboard, resp. tabule na křídy

- instalace kompletu tabule triptych s pojezdem + interaktivní panel v prostřední části

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 2)

- deinstalace tabule Smartboard

- instalace tabule triptych s pojezdem

- instalace projektoru s držákem (včetně ozvučení na stěnu) = přesun z jiné učebny

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 4)

- výměna zvedacího zařízení u tabule triptych (nyní je zde pístový mechanismus)

- deinstalace držáku s projektorem

- instalace projektoru s držákem (včetně ozvučení na stěnu) = přesun z jiné učebny

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 1)

- výměna zvedacího zařízení u tabule triptych (nyní je zde pístový mechanismus)

- deinstalace držáku s projektorem

- instalace interaktivního panelu místo středního dílu tabule

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 8)

- instalace interaktivního panelu místo prostředního dílu tabule triptych

- ČÁST ZAKÁZKY (počet učeben: 5)

- deinstalace projektoru s držákem

- instalace projektoru s držákem (včetně ozvučení na stěnu) = přesun z jiné učebny

Požadavky na techniku a instalaci

Interaktivní dotykový panel 86"

Minimální parametry: úhlopříčka 86" rozlišení obrazu 4K UHD, 3840x2160 bodů jas minimálně 450 cd/m2 kontrast 30 000:1 odezvu 8 ms možnost minimálně 33 dotyků současně životnost displeje min. 50.000 hodin integrovaný Android 9.0 (s možností aktualizace na vyšší verzi) CPU: Quad Core A73 a lepší, RAM: min. 8G, ROM: min. 64 GB. OSD menu v českém jazyce. minimálně vstupy: 3x konektor HDMI in, 1x konektor HDMI out, 1x VGA, 1x Display port, 1x USB-C, 2x USB Touch, 5x USB, 1x audio 3,5mm jack, 1 x S/PDIF, konektivitu RJ45 a RS232. integrované repro min. 2x 15W x + 15W 1 subwoofer integrované vestavěné mikrofony pro nahrávání výuky (minimálně 8 ks) ovládání na čelní stěně panelu: hlasitost, vypnutí a zapnutí panelu, zmrazení obrazu, deaktivace dotyku a aktivace dotyku, vstup do menu panelu. minimální tvrdost dotykové plochy 9H minimálně 2 bezbateriová pera a mazací houbička podpora Low Blue Light & Flicker-free certified minimálně certifikace ENERGY STAR, RoHS, EPEAT a cTUVus. záruka minimálně 5 let v režimu OnSite (SWAP). Nutno doložit od výrobce. Technické požadavky: Dotyková technologie musí automaticky rozpoznávat dotyk hrotu pera, prstu a dlaně ruky/houbičky a musí umožnit přiřazení těchto konkrétních funkcí. Jako například psaní perem nebo mazání houbičkou za použití dlaně ruky. Zároveň musí technicky umět přiřadit hrotu pera funkcionalitu. Displej musí podporovat bezdrátovou komunikaci se zařízením s platformou Windows 10, OSX 10.08, Android 5.0, IOS 9.0 a Chrome OS 6 a nebo novějších verzí těchto operačních systému. Android software musí být kompatibilní s Windows, Mac, Chrome a Linux s plnou funkcí dotykového vstupu pro všechna připojená zařízení. podpora importu SMART Notebook a Active Inspire souborů. Uložený do otevřeného formátu. úprava stávající tabule pro instalaci panelu, kabeláž v lištách Výukový software: autorské nástroje pro přípravu interaktivních cvičení aplikace musí mít možnost nahrávání výuky (obraz z kamery včetně zvuku a promítaný obrazu na displeji) nejen při použití s panelem, ale i ostatními dotykovými a nedotykovými zařízeními jako je například interaktivní tabule s projektorem, nebo jen při použití s dataprojektorem software musí být plně lokalizovaný v českém jazyce neomezená licence aktualizace zdarma software musí obsahovat galerii obrázků s minimálně 10 000 obrázky s českou tematikou nativní integrace s výukovými platformami jako Google Clasroom apod. Cloud prostředí – pro sdílení, ukládání a synchronizaci dat a souborů mezi zařízeními i lidmi v týmu. Nativní integrace s nejpoužívanějšími uložišti Microsoft OneDrive, Google Disk apod. Aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety min. iOS a Android (min. spuštění prezentace, Word, tabulkový procesor, testovací dotazníky, čtečka QR kódů) nástroj musí podporovat připojení posluchačů pomocí QR kódu, kódu či url odkazu zaškolení učitelů v rozsahu minimálně 4 hodiny

Tabule triptych

Požadavky: certifikovaný keramický povrch se zárukou min. 25 let rozměr tabulových desek 400 x 120 cm v otevřeném stavu desky bílé, popisovatelné fixy a magnetické v případě, že bude instalován interaktivní panel, bude tabule bez prostředního dílu

Pojezd tabule

Požadavky: provedení středový stojan nebo pylonový pojezd v případě potřeby, umístění tabule s pojezdem na střed stěny deinstalace pružinového mechanismu záruka minimálně 15 let

Přesunutí techniky mezi učebnami

Požadavky na přesun techniky z učebny A do učebny B učebna A deinstalace projektoru s držákem z tabule a reproduktorů ze zdi (včetně kabeláže) učebna B deinstalace starého projektoru s držákem z tabule (včetně kabeláže) vyčištění projektoru instalace projektoru, držáků a reproduktorů z učebny A (včetně kabeláže) seřízení projektoru

Souhrnné počty jednotlivých částí zakázky

interaktivní dotykový panel 86“ – počet: 11 tabule triptych komplet (všechny 3 desky) – počet: 2 verze bez prostřední desky (kvůli panelu) – počet: 2 pojezd tabule s novou tabulí – počet: 4 náhrada pružinového mechanismu – počet: 5 přemístění projektoru, držáku a ozvučení mezi učebnami (včetně vyčištění) – počet: 11