Splnění technické specifikace

k veřejné zakázce s názvem:

„Pořízení rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion Ostrov“

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |

| Dodavatel: |
| --- |
| Společnost: | DOPLNÍ účastník |
| Zastoupena: | DOPLNÍ účastník |
| Se sídlem: | DOPLNÍ účastník |
| IČO: | DOPLNÍ účastník |

Účastník v tabulce níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, doplní ANO nebo NE. Dále účastník povinně vyplní obchodní název, typ a výrobce dodávané rolby.

| Obchodní název a typ nabízené rolby: | DOPLNÍ účastník |
| --- | --- |
| Výrobce nabízené rolby: | DOPLNÍ účastník |
| Požadavek | Splňuje Ano/Ne |
| Pohon: elektrický bateriový, AC pohon | DOPLNÍ účastník |
| Počet úprav: 25–30 na jedno nabití | DOPLNÍ účastník |
| Celková hmotnost: do 5500 kg | DOPLNÍ účastník |
| Nádrž na vodu: min. 1000–1500 l | DOPLNÍ účastník |
| Zásobník na sníh – fyzický: 3–4 m3 | DOPLNÍ účastník |
| Výška stroje: max. 2600 mm | DOPLNÍ účastník |
| Výška při zvednuté korbě: max. 2600 mm | DOPLNÍ účastník |
| Hoblovací nůž (šířka): min. 2100 mm | DOPLNÍ účastník |
| Jízdní pohon: plynule řiditelný elektrický pojezd s pohonem všech kol 4x4 – AC (asynchronní motory), min. 2 pojezdové motory | DOPLNÍ účastník |
| Mytí ledu | DOPLNÍ účastník |
| Oplachy kol, nádrže na sníh a horizontálního/vertikálního šneků | DOPLNÍ účastník |
| Samostatné automatické zvedání nanášecí utěrky | DOPLNÍ účastník |
| Zásobník na vodu a sníh z nerez oceli nebo PE | DOPLNÍ účastník |
| Ukazatel průtoku a hladiny vody | DOPLNÍ účastník |
| Volitelné množství průtoku vody od 10 % do 100 % dle rychlosti pojezdu, proporcionální dávkování vody | DOPLNÍ účastník |
| Automatický STOP ventil umožňující volitelné nastavení objemu napouštění nádrže na vodu v rozsahu 0–100 % | DOPLNÍ účastník |
| Ukazatel teploty vody v nádrži | DOPLNÍ účastník |
| Ukazatel intervalu servisní prohlídky | DOPLNÍ účastník |
| Digitální nastavení hoblovacího nože | DOPLNÍ účastník |
| Odpružené výškově stavitelné sedadlo řidiče | DOPLNÍ účastník |
| Posilovač řízení | DOPLNÍ účastník |
| Pneumatiky opatřeny hroty na led | DOPLNÍ účastník |
| Jednoduchý přístup k prostoru pohonných agregátů | DOPLNÍ účastník |
| Odpružený boční ořezávač ledu umístěný mezi nápravami, výškově nastavitelný z místa řidiče | DOPLNÍ účastník |
| Odpružený zametač sněhu kolem mantinelů, umístěný mezi nápravami | DOPLNÍ účastník |
| Zametač a ořezávač můžou pracovat samostatně | DOPLNÍ účastník |
| Trakční akumulátor kapacita min. 750Ah, centrální dolití, vysokofrekvenční nabíječka s nabíjecím protokolem umožňující nabití za 6-8 hod., 1 ks baterie s jednoduchým systémem výměny | DOPLNÍ účastník |
| Transportní vozík na baterie | DOPLNÍ účastník |
| Systém rychlé a bezpečné výměny nože zboku hoblovacího zařízení, hydraulické uchycení nože | DOPLNÍ účastník |
| Materiál suportu z nerezové oceli | DOPLNÍ účastník |
| Přední levé a pravé zpětné zrcátko | DOPLNÍ účastník |
| Výstražný maják, zvukový signál při couvání a otevření předního víka | DOPLNÍ účastník |
| Přední pohybové sensory | DOPLNÍ účastník |
| 2 ks hoblovacích nožů | DOPLNÍ účastník |
| 2 ks stíracích utěrek | DOPLNÍ účastník |
| Rezervní kolo s nastřílenými hroty | DOPLNÍ účastník |
| Návod na používání vozidla (manuál) v českém jazyce | DOPLNÍ účastník |

Účastník čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že v rámci případného plnění veřejné zakázky dodá přesně tuto rolbu s uvedenými parametry.

V DOPLNÍ účastník dne DOPLNÍ účastník

podpis - DOPLNÍ účastník

_________________________________

jméno a příjmení oprávněné osoby za dodavatele - DOPLNÍ účastník